## Slide 1: Sicherer Umgang mit Epoxidharzen
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Verarbeiten von Epoxidharzen

## Slide 2: Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
... regelt die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in Deutschland
... soll Beschäftigte vor Gefahren am Arbeitsplatz schützen
... soll Arbeitsunfälle verhindern
... soll die Gesundheit erhalten
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu ergreifen. Die Beschäftigten sind verpflichtet, diese Maßnahmen umzusetzen.

## Slide 3: STOP-Prinzip
Das STOP-Prinzip legt fest, in welcher Reihenfolge Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. STOP steht für:
Substitution, z. B. den Austausch eines Produkts
Technische Maßnahmen, z. B. die Verwendung von Werkzeug
Organisatorische Maßnahmen, z. B. die Unterweisungen von Beschäftigten
Persönliche Maßnahmen, z. B. das Tragen von Schutzhandschuhen

## Slide 4: Substitution von Epoxidharzen
Sind weniger gefährliche Stoffe verfügbar, die keine Epoxidharze enthalten?
Sind Epoxidharze verfügbar, die ein geringeres Allergie-Risiko mit sich bringen?
Manchmal ist es schwierig, Epoxidharze ganz zu ersetzen, da sie sehr gute, technische Eigenschaften aufweisen.

## Slide 5: Technische Maßnahmen – Mischvorgang
Verwendung ...
... geschlossener, ggf. automatisierter Mischmaschinen (Behälter ggf. abdecken!)
... leicht zu reinigender Maschinen und Einrichtungen
... von stufenlos regulierbaren Rührwerkzeugen (niedrige Drehzahl einstellen!)
... von langen Rührstäben
... vollständig geschlossener Systeme (z. B. bei Injektionsharzen)
... von vordosierten „Epoxidkitts“ oder „2-Komponenten-Dosierungssystemen“

## Slide 6: Technische Maßnahmen – Verarbeitung
Verwendung ...
... von Werkzeugen mit langen Stielen (z. B. langstielige Gummiwischer)
... spezieller Spritzschutz-Einrichtungen bei (Farb-)Rollen („Spritzschutzschilder“)
... leicht zu reinigender Werkzeuge
... von Einwegwerkzeugen
Außerdem, ...
... Arbeitsprozesse durch Maschinen unterstützen (z. B. das Auftragen von Bodenbeschichtungen)
... Epoxidharze möglichst nah am Boden ausgießen, um Spritzer zu vermeiden

## Slide 7: Organisatorische Maßnahmen I
Unterweisung der Mitarbeitenden vor der erstmaligen Verarbeitung von Epoxidharzen (z. B. zur richtigen Verwendung von Schutzhandschuhen)
Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe oder Schutzhosen)
Einrichten eines separaten und geschlossenen Mischbereiches (Behälter sollten sicher stehen und nicht umkippen können)
Arbeitsplätze, Arbeitsflächen und Werkzeuge sauber halten und benutzte Werkzeuge nicht herumliegen lassen
Für ausreichende Belüftung sorgen

## Slide 8: Organisatorische Maßnahmen II
Gebrauchte Gebinde verschließen und leere Gebinde entsorgen
Anzahl der Personen, die Epoxidharze verarbeiten, möglichst gering halten
Zugang zu Epoxidharzen am Arbeitsplatz beschränken
Möglichkeit einrichten, sich die Haut zu reinigen
Aushängen eines Hautschutzplans
Bereitstellung einer Betriebsanweisung in verständlicher Form
Zugang zu Sicherheitsdatenblättern ermöglichen

## Slide 9: Persönliche Maßnahmen
Tragen von persönlicher Schutzausrüstung
Augen- und Gesichtsschutz verwenden (z. B. Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild)
Atemschutz verwenden (z. B. bei der Verarbeitung lösemittelhaltiger Epoxidharze oder beim Aufsprühen Epoxidharz-haltiger Produkte)
langärmelige Hemden und lange Hosen tragen, zusätzlich ggf. Schutzkleidung verwenden (z. B. Schürzen, Einweg-Schutzhosen oder Schutzanzüge / Einweg-Overalls, Knie- und Unterschenkelschutz)
geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril- oder Butylkautschuk verwenden
Gummistiefel und ggf. Nagelschuhe tragen (z. B. beim Verlegen und Beschichten von Böden)

## Slide 10: Persönliche Maßnahmen
Arbeitshygiene
bei Hautkontakt: betroffene Hautstellen sofort mit viel Wasser und einem Hautreinigungsmittel reinigen
nach der Verarbeitung von Epoxidharzen: Hände waschen
verunreinigte Kleidung sofort wechseln
im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen
Epoxidharze von Pausenräumen fernhalten
Am Ende eines Arbeitstages sollte - möglichst am Arbeitsplatz – geduscht und die Kleidung gewechselt werden!

## Slide 11: Handschuhe beim Verarbeiten von Epoxidharzen
 Geeignet:
Beim Verarbeiten von Epoxidharzen sollten ausschließlich Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril oder Butyl verwendet werden.
Bei lösemittelhaltigen Epoxidharzen muss der Handschuh auf das jeweilige Lösemittel abgestimmt sein.

## Slide 12: Handschuhe beim Verarbeiten von Epoxidharzen
Chemikalienschutzhandschuhe werden zum Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien (z. B. Reinigungsmittel und Epoxidharze) eingesetzt.
Chemikalienschutzhandschuhe sind „wasserdicht“ und können aus verschiedenen Materialien bestehen, z. B. „Latex“, „Nitril“ oder „Butyl“
Schutz vor chemischen Gefahren: Piktogramm
„Erlenmeyerkolben“

## Slide 13: Handschuhe beim Verarbeiten von Epoxidharzen
Handschuhe mit dem Piktogramm „Hammer“ eignen sich für Montagearbeiten zum Schutz vor mechanischen Gefahren.
Achtung: Schutzhandschuhe, die nur vor mechanischen Einflüssen schützen, eignen sich nicht für den Umgang mit Chemikalien. Diese können, z. B. durch Nähte, ins Handschuhinnere und auf die Haut gelangen.
Schutz vor mechanischen Gefahren: Piktogramm
„Hammer“

## Slide 14: Handschuhe beim Verarbeiten von Epoxidharzen
x Nicht geeignet:
Lederhandschuhe
teilbeschichtete Stoffhandschuhe
dünne Einweghandschuh aus „Latex“ oder „Vinyl“
Epoxidharze können Einweg-Handschuhe aus „Latex“ oder „Vinyl“ schnell durchwandern. Schutzhandschuhe, die nur vor mechanischen Gefahren schützen (z. B. Lederhandschuhe, teilbeschichtete Handschuhe), eignen sich grundsätzlich nicht für den Umgang mit Chemikalien.

## Slide 15: Wie lange schützt ein Handschuh?
Wird ein Chemikalienschutzhandschuh zu lange benutzt, ist es wahrscheinlich, dass er nicht mehr schützt. Das liegt an der sogenannten „Permeation“.
Permeation:
Permeation bedeutet, dass Chemikalien (z. B. Epoxidharze) das Handschuhmaterial durchdringen oder durchwandern.
Das passiert, ohne dass sichtbare Löcher im Handschuh zu erkennen sind.
Auch wenn Handschuhe getragen werden, kann es also passieren, dass Chemikalien auf die Haut gelangen.
Die Zeit, die eine Chemikalie benötigt, um einen Handschuh zu durchwandern, wird als Durchbruchzeit bezeichnet.

## Slide 16: Permeation
Die Schutzwirkung eines Handschuhs hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel
von der Tragezeit des Handschuhs (Verwendungsdauer)
von der Art der verwendeten Chemikalie
von der Konzentration des verwendeten Stoffes
von mechanischen Gefahren
von der Temperatur (z. B. Wärme oder Kälte)

## Slide 17: Permeation
Ab dem ersten Kontakt mit einer Chemikalie beginnt die Durchwanderung des Stoffes durch den Handschuh. Hat ein Stoff den Handschuh durchdrungen, kann er die Haut schädigen.

## Slide 18: Permeation
Chemikalien durchwandern einen Schutzhandschuh ab dem ersten Kontakt! Dabei ist es egal, ob ein Handschuh weiterhin getragen wird.
Beispiel:
Die Durchwanderungszeit für ein Reinigungsmittel (z. B. Spiritus) beträgt für einen Handschuh 30 Minuten.
Dieser Handschuh muss nach spätestens 30 Minuten verworfen werden, egal wie lange die Reinigungsarbeiten dauern.
Der Handschuh darf also nicht an 30 aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils 1 Minute getragen werden.

## Slide 19: Wann sollte ein Handschuh entsorgt werden?
Spätestens am Ende des Arbeitstages, bei sichtbarer Beschädigung oder bei Verschmutzung des Handschuhinneren sollte ein Handschuh entsorgt werden.
Weitere Anzeichen dafür, dass ein Handschuh entsorgt werden sollte, sind außerdem:
• Verfärbung
• Versprödung
• Verhärtung
• Verformung
• Auflösen
• Aufquellen
Chemikalienschutzhandschuhe sind nicht waschbar!